## Slide 1: Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue
Notes: <number>

## Slide 2: Perché
La storia ha inizio il lontano 12 dicembre 1991, era una giornata allegra e luminosa.
La CEE emana la direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, considerando che:
  contenuto dei nitrati nelle acque in aumento;
  uso eccessivo dei fertilizzanti costituisce un rischio ambientale;
  ci sono problemi dagli allevamenti intesivi;
  ci sono zone più sensibili (zone vulnerabili dai nitrati – ZVN) rispetto a quelle meno sensibili (zone ordinarie – ZO)
Obiettivi della direttiva:
  ridurre l’inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola;
  prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo.

## Slide 3: Normativa di riferimento
NITRATI | FANGHI | ACQUE VEGETAZIONE
direttiva 91/676/CEE | direttiva 86/278/CEE | l. 574 11/11/1996
DM 19 aprile 1999 CBPA | D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 | DM 6 luglio 2005
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 | art. 15 LR 24/2006 | D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 112)
DM 7 aprile 2006 | art. 3, comma 28 LR 24/2009 | LR 16/2008 (art. 20 )
Art. 19 LR 17/2006; art. 20 LR 16/2008; art. 3, comma 28 LR 24/2009 | Nuovo regolamento … | regolamento regionale in itinere
DPREG 3/2013 – Disciplina utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e PdA nelle ZVN (comprese le acque reflue) | Nuove linee guida … | 

## Slide 5: DPREG 11 gennaio 2013, n. 03/Pres
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FERTILIZZANTI AZOTATI E DEL PROGRAMMA D’AZIONE NELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 16/2008, DELL’ARTICOLO 3, COMMA 28 DELLA LEGGE REGIONALE 24/2009 E DELL’ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 17/2006

## Slide 6: Divieti e obblighi
Riguardano l’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati (da produzione all'applicazione al suolo).
Sono distinti per:
le zone ordinarie (ZO)
le zone vulnerabili dai nitrati (ZVN)
Quelli applicabili alle ZVN sono più stringenti
Notes: <number>

## Slide 7: Zonizzazione
Bacino scolante della laguna di Marano e Grado | 
DGR di individuazione | 1920 del 25/09/2008
Superficie totale | 175.330 ha
SAU | 90.736 ha
Comuni interessati | 67
Montereale Valcellina | 
DGR di individuazione | 1516 del 23/05/2003
Superficie totale | 6.785 ha
SAU | 3.261 ha

## Slide 8: Dosi applicazione fertilizzanti azotati in ZO
a) max 340 kg/ettaro/anno
quantitativo medio aziendale di azoto totale al campo apportato con effluenti di allevamento, compresi le deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo nonché i fanghi di depurazione
b) max 450 kg/ettaro/anno se anche acque reflue
le cui dosi di applicazione non possono essere superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo totale delle colture

## Slide 9: Dosi applicazione fertilizzanti azotati in ZO
max 170 kg/ettaro/anno
quantitativo medio aziendale di azoto al campo apportato con effluenti di allevamento, comprese le deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo, con ammendanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al decreto legislativo 75/2010, con acque reflue e con fanghi di depurazione
(area aziendale omogenea max 280 kg/ettaro/anno )

## Slide 10: Chi - Effluenti
a) gli allevamenti di cui al punto 6.6 dell’allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 152/2006 | impianti per l’allevamento intensivo di pollame o suini con più di: 40.000 posti pollame; 2.000 posti suini produzione (oltre 30 kg) o 750 posti scrofe.
b) gli allevamenti bovini con più di 500 unità di bestiame adulto (UBA) | esempio 1 vacca = 1 UBA
c) le aziende che effettuano l’utilizzazione agronomica per un quantitativo annuo superiore a 3.000 kg di azoto al campo (ZO) ovvero 3.000 kg di azoto al campo (ZVN) da effluenti di allevamento calcolati sulla base dei valori delle tabelle 1 e 2 dell’allegato A | categorie degli animali (tab. 1) produzione di azoto al campo per categoria di animali e tipo di stabulazione (tab. 2)
d) le aziende che effettuano l’utilizzazione agronomica di acque reflue | 

## Slide 11: Cosa
Tre tipi di impegni documentali da presentare:
comunicazione semplificata
comunicazione completa
PUA (piano di utilizzazione agronomica)
riferimento allegato D al DPREG 03/2013/Pres.
Uno da tenere in azienda:
registro fertilizzazioni (che viene tenuto e aggiornato man mano che si fertilizza)
non è un procedimento autorizzativo

## Slide 12: Chi fa cosa
tipo | ZO | ZVN
Utilizzazione agronomica di N al campo minore o uguale a 1000 kg/anno | Esonero dalla comunicazione | Esonero dalla comunicazione
Utilizzazione agronomica di N al campo compresa tra 1001 e 3000 kg/anno | Esonero dalla comunicazione | Comunicazione semplificata
Utilizzazione agronomica di N al campo compresa tra 3001 e 6000 kg/anno | Comunicazione semplificata | Comunicazione completa + PUA
Utilizzazione agronomica di N al campo maggiore di 6000 kg/anno | Comunicazione completa | Comunicazione completa + PUA
Allevamenti a cui si applica il punto 6.6 dell’allegato VIII alla parte II d.lgs. 152/2006 | Integrazione tra le procedure di autorizzazione ai sensi del dlgs 152/2006 e comunicazione completa + PUA | Integrazione tra le procedure di autorizzazione ai sensi del dlgs 152/2006 e comunicazione completa + PUA
Allevamenti > di 500 Unità di Bestiame Adulto (UBA) | Comunicazione completa + PUA | Comunicazione completa + PUA
NB: se una azienda produce o utilizza sia in ZO che in ZVN, rispetta quanto previsto per le ZVN

## Slide 13: Comunicazione semplificata
PRODUZIONE EFFLUENTI
  identificazione azienda e degli allevamenti
  tipo di animali, consistenza allevamento, tipo di stabulazione
  quantità e caratteristiche degli effluenti
STOCCAGGIO EFFLUENTI
  identificazione azienda e degli allevamenti
  quantità e caratteristiche degli effluenti
  volume effluenti sottoposti a trattamento
  ubicazione, numero, capacità e caratteristiche delle strutture di stoccaggio
SPANDIMENTO EFFLUENTI
  identificazione azienda e degli allevamenti
  superficie dei terreni e coltivazioni ove verrà effettuato lo spandimento
  identificazione di azienda dalla quale sono acquisiti eventuali effluenti e loro quantità e caratteristiche

## Slide 14: Comunicazione completa
PRODUZIONE EFFLUENTI
  identificazione azienda e degli allevamenti
  tipo di animali, consistenza allevamento, tipo di stabulazione
  quantità e caratteristiche degli effluenti
  tipo di alimentazione, consumi idrici e sistemi rimozione deiezioni
STOCCAGGIO EFFLUENTI
  identificazione azienda e degli allevamenti
  quantità e caratteristiche degli effluenti
  volume effluenti sottoposti a trattamento
  ubicazione, numero, capacità e caratteristiche delle strutture di stoccaggio
SPANDIMENTO EFFLUENTI
  identificazione azienda e degli allevamenti
  superficie dei terreni e coltivazioni ove verrà effettuato lo spandimento
  identificazione di azienda dalla quale sono acquisiti eventuali effluenti e loro quantità e caratteristiche
  tecniche di distribuzione (macchine e attrezzature utilizzate)
  individuazione aree aziendali omogenee
  distanza tra contenitori di stoccaggio e terreni dove verrà effettuato lo spandimento

## Slide 15: PUA
  modalità di utilizzazione degli effluenti di allevamento
  dosi di fertilizzanti azotati per aree aziendali omogenee

## Slide 16: Comunicazione acque reflue
  identificazione azienda e dei centri di attività
  quantità e caratteristiche delle acque reflue annualmente prodotte
  ubicazione, numero, caratteristiche e capacità degli stoccaggi
  superficie dei terreni dove verrà effettuato lo spandimento
  identificazione di azienda dalla quale sono acquisite eventuali acque reflue e loro quantità e caratteristiche
  tecniche di distribuzione (macchine e attrezzature utilizzate)
  individuazione aree aziendali omogenee
  distanza tra contenitori di stoccaggio e terreni dove verrà effettuato lo spandimento
  tipo di utilizzazione (irriguo, distribuzione antiparassitari, ecc)

## Slide 17: Quando
La comunicazione (semplificata o completa) e il PUA sono presentati almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività agronomica (produzione o spandimento) o 30 giorni prima della scadenza della precedente.
In caso di variazioni significative aggiornamento tempestivo o comunque entro il 31 dicembre.

## Slide 18: Variazioni significative
COMUNICAZIONE
  variazioni dei quantitativi di N tali da richiedere la presentazione della comunicazione completa
  variazioni che comportano il superamento dei 170 o 340 kg N/anno/ha
  variazioni che non consentono più le autonomie minimo di stoccaggio
  variazioni oltre il 20% in superficie delle aree omogenee
  variazioni nei rapporti con terzi che hanno concesso in uso terreni per lo spandimento o variazioni dei rapporti di cessione o acquisizione di effluenti o di acque reflue
PUA
  presentazione di un aggiornamento della comunicazione cui il PUA è legato
  incremento del 10% in quantità dei fertilizzanti azotati impiegati

## Slide 19: Come - OGGI
Cartaceo inviato al Servizio produzioni agricole della direzione

## Slide 20: Come - SUAP
Compilazione della scheda B e invio degli allegati tecnici come pdf allegati.
Il SUAP invierà per competenza al Servizio produzioni agricole della DC.

## Slide 21: Validità della comunicazione + PUA
SUAP
invio telematico

## Slide 22: Controlli e sanzioni
ARPA
ERSA
IAF
CFR

## Slide 24: Acque di vegetazione dei frantoi oleari
Comunicazione preventiva presentata ogni anno al comune almeno 30 giorni prima dell’inizio della distribuzione contenente una relazione tecnica sull’assetto pedogeomorfologico, sulle condizioni idrologiche e sulle caratteristiche dell’ambiente ricevitore con:
  mappa dei terreni dove si effettuerà la distribuzione
  tempi di distribuzione
  mezzi utilizzati
non è un procedimento autorizzativo

## Slide 25
GRAZIE DELL’ATTENZIONE